	Равномерный шум
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок генерирует псевдослучайную последовательность вещественных чисел, равномерно распределенных в диапазоне от y_min до y_max . / Свойства: / Минимальное значение – y_min . / Максимальное значение – y_max . / Период квантования – T – время в секундах, через которое будет обновляться случайный сигнал на выходе блока. Если T=0 , то случайный сигнал на выходе блока будет обновляться после выполнения каждого очередного шага интегрирования. / Свойства могут быть векторами: vec {y_min}= left [ y_{min,1} , y_{min,2} , ... y_{min,n} right ] , vec {y_max}= left [ y_{max,1} , y_{max,2} , ... y_{max,n} right ] и vec {T}= left [ T_{1} , T_{2} , ... T_{n} right ] , размерности которых должны быть одинаковы, в этом случае на выходе будет также формироваться векторный сигнал. / Примеры заполнения диалогового окна свойств блока: / Числовое задание свойств: / Название Значение / Минимальное значение [-2] / Максимальное значение [2] / Период квантования [0] / Именованное задание свойств: / Название Значение / Минимальное значение [ymin1] / Максимальное значение [ymax1] / Период квантования [T] / Смешанное задание свойств: / Название Значение / Минимальное значение [ymin] / Максимальное значение [5] / Период квантования [0.01] / Векторное задание свойств: / Название Значение / Минимальное значение [ymin1,ymin2,ymin3] / Максимальное значение [1,1,1] / Период квантования [tq1,tq2,tq3] / Примечания: / По умолчанию блок формирует скалярный выходной сигнал. / Именованные свойства могут быть заданы как локальные переменные модели (субмодели) во вкладке Параметры, как глобальные сигналы проекта при помощи пункта главного меню Сервис → Сигналы, или как внешние сигналы проекта при помощи подключаемой базы сигналов.