	Целая часть
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок реализует операцию выделения целой части входного сигнала. / Под целой частью понимается ближайшее целое число в меньшую сторону (по абсолютной величине). То есть целая часть положительного числа – меньше или равна числу, а целая часть отрицательного числа – больше или равна числу (см. рисунок): / Алгоритм вычисления целой части числа: / y(t) = left lbrace stack{ "int" left [ u(t) right ] ~=~ max left ( {n in Z} ~divides~ {n <= u(t)} right ) , ~ при ~u(t) >=0 # "int" left [ u(t) right ] ~=~ min left ( {n in Z} ~divides~ {n >= u(t)} right ) , ~ при ~u(t) <0 } right none , / где y(t) – выходной сигнал, u(t) – входной сигнал блока, Z – множество целых чисел. / В случае векторного входного сигнала, блок реализует операцию выделения целой части каждого из элементов входной векторной величины. / Свойства: для работы блока не требуется задавать свойства. / Примечание: размерность выходного сигнала всегда равна размерности входного сигнала.