	M из N поэлементное
в палитре	| векторизован | Cи |

на схеме
Блок является аналогом логического блока M из N, векторизован и выполняет операцию мажорирования по следующему алгоритму: / Обозначения входных и выходных сигналов: / y(t), yᵢ(t) — выходной вектор и i-й элемент выходного вектора. / x_1(t),~x_2(t)~...~x_N(t) — входные векторы. / M — параметр для сравнения с общим числом входов N. / x_{1,i} — i-й элемент 1-ого входного вектора (и т.д.) / Размерности векторов входов и выхода должны быть равны. / Dim — число сигналов в векторах входов (и выхода). / Алгоритм блока: / alignl for~(i = 1, Dim)~do~begin newline alignl~C = 0 newline alignl~if~(x_{1,i} > 0)~then~C = C + 1; newline alignl~if~(x_{2,i} > 0)~then~C = C + 1; newline alignl~... newline alignl~if~(x_{N,i} > 0)~then~C = C + 1; newline alignl~if~(C >= M)~then~y_i(t) = 1~else~y_i(t) = 0; newline alignl end; / Таким образом, на выходе по каждому из i (по каждому из сигналов входных векторов) формируется логическая 1, если C ≥ M (количество ненулевых i-ых сигналов во входных векторах превышает параметр M). Если C < M то на выходе формируется логический 0 (по каждому из i-ых элементов). / Свойства: / Количество портов — натуральное число N. / Число входных True для срабатывания — натуральное число M.