steamph
Специальная функция, вычисляющая свойства водяного пара по давлению и энтальпии. Диапазон: давления от 0.09 до 50 МПа, температуры от 10 до 800°С. / Запись функции имеет вид: / steamph(P, H, flag); / Например, запись / v_уд = steamph(1е5, 150, 4); / соответствует вычислению удельного объема водяного пара v_уд (flag равен 4) при давлении 1·105 Па (0,1 МПа) и энтальпии 150 Дж/кг. / Значения параметра flag могут изменяться от 1 до 12 и соответствовать вычислению следующих термодинамических характеристик водяного пара: / 1 – давление; / 2 – температура; / 3 – энтальпия; / 4 – удельный объем; / 5 – число Прандтля; / 6 – динамическая вязкость; / 7 – коэффициент теплопроводности; / 8 – энтропия; / 9 – удельная теплоёмкость Cp; / 10 – удельная теплоёмкость Cv; / 11 – производная плотности по энтальпии при постоянном давлении (∂ρ/∂i)P; / 12 – производная плотности по давлению при постоянном объёме (∂ρ/∂p)V; / Входные параметры и возвращаемые значения термодинамических параметров водяного пара представляются в системе СИ (за исключением температуры, которая измеряется в °С).