	Триггер T
в палитре	| векторизован | C-код |

на схеме
Блок реализует счётный триггер, изменяющий своё состояние при изменении значения логического входного сигнала от 0 до 1 (при типе счётного входа «по фронту»), или наоборот, при изменении значения входа от 1 до 0 при типе счётного входа «по спаду». / Алгоритм работы блока при типе входа «по фронту»: / y(t) ~=~ neg {y(t- %DELTA t)}, ~если~ u(t)=1 = neg {u(t- %DELTA t)} . / Алгоритм работы блока при типе входа «по спаду»: / y(t) ~=~ neg {y(t- %DELTA t)}, ~если~ u(t)=0 = neg {u(t- %DELTA t)} . / Если тип входа установлен в «по фронту и спаду», то при любом изменении входного логического сигнала триггер будет изменять свое состояние: / y(t) ~=~ neg {y(t- %DELTA t)}, ~если~ u(t) ~=~ neg {u(t- %DELTA t)} , / где y(t) – вектор выходного сигнала, u(t) – вектор входного сигналов и neg {u(t)} – обозначение логической операции НЕ. / Свойства: / Начальные условия – начальные значения выходного логического векторного сигнала. / Добавить инверсный выход – указывает наличие инверсного выхода. / Тип счётного входа (по фронту, по спаду, по фронту и спаду) – условие срабатывания счётного входа.