	Ключ интегратора
в палитре	| скалярный | Си |

на схеме
Блок реализует функцию управляемого ключа для интегрирующего привода (типа интегратора или инерционно-интегрирующего звена) по следующему алгоритму: / y(t) = left lbrace stack{ alignl u_1(t), ~если~ a_1 < u_2(t) < a_2 ,# alignl 0, ~если~ u_2(t) <= a_1 ~и~ u_1(t) <= 0, ~или~ u_2(t) >= a_2 ~и~ u_1(t) >= 0 , # alignl u_1(t), ~если~ u_2(t) <= a_1 ~и~ u_1(t) > 0, ~или~ u_2(t) >= a_2 ~и~ u_1(t) < 0; } right none / где u_1(t) – сигнал на 1-ом входном порте; / u_2(t) – управляющий сигнал на 2-ой вход блока (с выхода интегратора, расположенного последовательно за данным блоком); / y(t) – сигнал на выходном порте (на входе в интегратор); / a_1, a_2 – пороговые значения (обычно логические уставки или, например (условно), положения нижнего и верхнего концевиков, соответственно). / ВНИМАНИЕ: коэффициент усиления интегратора K > 0 . / Свойства: / Минимальное значение — вектор a_1 . / Максимальное значение — вектор a_2 . / Примечания: / Блок преобразует только скалярный выходной сигнал. / Именованные свойства могут быть заданы как локальные переменные модели (или субмодели) во вкладке Параметры, как глобальные сигналы проекта при помощи пункта главного меню Сервис → Сигналы, или как внешние сигналы проекта при помощи подключаемой базы сигналов.